Esta obra está bajo una licencia Attribution 3.0 Unported de Creative Commons 
 Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV

Fecha de modificación: 2012-07-27  

 Estación Arrigorriaga

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | NO | Existen varios accesos a la estación que se realizan a través de tramos de escaleras y rampas de pendiente pronunciada. Hay aparcamiento para PMR. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | NO | Tendrían que estar las dos hojas abiertas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | NO | Tendrían que estar las dos hojas abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | NO EXISTE |  |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | NO EXISTE |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | SI |  |