Esta obra está bajo una licencia Attribution 3.0 Unported de Creative Commons 
 Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV

Fecha de modificación: 2012-07-27  

 Apeadero Santa Agueda   

   
 Nombre:  
   
 Apeadero de SANTA AGUEDA  
   
 Administración competente:  
 Ayto.Estado  
 Localización:  
   
 Entorno industrial  
   
 Área de influencia:  
 Cercanías

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al apeadero está a nivel respecto de la calle? | SI | Se ubica en una zona industrial con intenso tráfico de vehículos. El acceso peatonal está muy penalizado. Hay una rampa no adaptada y poco funcional. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | NO EXISTE | (*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | NO EXISTE |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso al anden dispone de los elementos constructivos y/o mecánicos que permitan salvar el desnivel de forma autónoma? | NO | Rampa no acondicionada. Poco funcional para la maniobrabilidad de las PMR. |
| ¿El acceso al punto de información y de venta de billetes se encuentra libre de obstáculos que dificulten el paso a los usuarios PMR? | SI |  |
| ¿La taquilla se encuentra situada a 1,10 m. de altura máx., con un tramo de 1,20 m. de largo a 0,80 m. de altura, y hueco inferior de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad? | NO EXISTE |  |
| ¿Lás máquinas expendedoras de billetes garantizan un uso autónomo por parte de los usuarios PMR? | NO |  |
| ¿El mobiliario del apeadero es accesible?, ¿dispone de, al menos, un asiento a 45 cm. de altura? | NO |  |

| CUESTIONARIO | RESPUESTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El pavimento es compacto, duro, plano y antideslizante? | NO | Pavimento con irregularidades. Sin franja táctil de botones. |
| ¿El usuario PMR puede, de forma autónoma, y en el apeadero objeto de análisis, salvar el desnivel existente entre anden y la plataforma de la unidad móvil? | NO EXISTE | Depende del andén, del tipo de vehículo y de la disposición de estación (en recta, curva). |
| Si no puede, ¿el operador de servicios ferroviarios garantiza al usuario PMR en el apeadero objeto de análisis la subida y/o bajada del vehículo? | NO EXISTE |  |
| ¿El usuario PMR dispone en el apeadero de los elementos mecánicos y constructivos que le permitan desplazarse de forma autónoma de un anden a otro? | NO | Los dos andenes tienen accesos independientes a través de rampas no adaptadas. |