Esta obra está bajo una licencia Attribution 3.0 Unported de Creative Commons 
 Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV

Fecha de modificación: 2012-07-27  

 Estación Ermua

| CUESTIONARIO | Respuesta | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| ¿El acceso a la estación está a nivel respecto de la calle? | no | La estación tiene dos accesos. Uno con rampa de longitud prolongada y otro a través de ascensor en la calle. |
| ¿En caso de no ser así, dispone de rampas (1,80)*, de pendiente adecuada, que facilitan el acceso a los PMR? | si | Uno de los accesos dispone de ascensor, y el otro de una rampa de pendiente adecuada pero de gran longitud. Puede precisar asistencia de un tercero. La rampa de acceso al edificio está obstaculizada por un árbol que reduce su anchura y la maniobrabilidad de la silla.(*)anchura mínima de la rampa = 1, 80 metros. |
| ¿Las puertas de acceso al edificio disponen de la anchura legalmente establecida? (**) | no | No, si no están las dos puertas abiertas.(**) anchura: 0,90 m. como mínimo y 1,20 m. en caso de apertura automática. |
| ¿Las puertas, permiten al usuario el acceso desde el exterior de forma autónoma y segura? | no | No, si no están las dos puertas abiertas. |
| En caso de puertas automáticas, ¿la velocidad de apertura y cierre de la puerta permite el acceso de PMR? | si | Hay una puerta automática tras la puerta de acceso al edificio, con una velocidad de apertura adecuada. |
| ¿Las puertas acristaladas disponen de bandas señalizadoras horizontales, de marcado contraste cromático? | si |  |
| Si existen elementos de control de entrada y salida de la estación (torniquetes, barreras),¿se habilita espacio de paso de anchura mín. 0,90 m.?,¿de acceso autónomo? | si |  |